|  | Dokumentnummer: 254.0-2.5.1.3 |
| --- | --- |
|  | Utgave: 1 |
|  | Side: 1 av: 3 |
|  | Utarbeidet: MBa |
|  | Godkjent: |
|  | Dato: |
|  | Vedlegg: 0 |

1.  Formål

Å beskrive oppgaver i strålevernet for den/de lokale tilsynshavende ved institutter og seksjoner der det brukes og behandles mulig helsefarlige strålekilder.

2.  Omfang

Retningslinjen angir de oppgaver den/de lokale tilsynshavende har for at strålevernet ved instituttet eller seksjonen drives på en slik måte at det ikke medfører noen risiko for helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

3.  Ansvar og myndighet

Leder er ansvarlig for at det utnevnes en eller flere tilsynshavende ved institutter og seksjoner

der det brukes og behandles mulig helsefarlige strålekilder. Leder er ansvarlig for at den/de lokale tilsynshavende utfører de beskrevne oppgaver slik at bruk og behandling av mulig helsefarlige strålekilder ikke medfører noen risiko for helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

4.  Beskrivelse

Beskriver de oppgaver den/de lokale tilsynshavende har i det daglige strålevernet ved instituttet eller seksjonen. Dette innbefatter bl.a. kontroll av arbeidsmiljø og helse, opplæring og informasjon, registrering og dokumentasjon.

De punkter som ikke er aktuelle å ta med i utarbeidelsen av oppgavebeskrivelsen, f.eks. oppgaver ved bruk og behandling av ioniserende kilder, kan tas ut.

5. Definisjoner

Strålekilder: Her betegner dette alle apparater og kilder som avgir ioniserende stråling eller ikke-ioniserende stråling som kan være helsefarlige. Til dette inngår ikke mikrobølgeovner for husholdningsbruk eller lyspenner for overhead.

Åpne radioaktive kilder: Med "åpne radioaktive kilder" menes radioaktivt stoff som ikke er innkapslet på en måte som tilfredsstiller ISO-standard 1677-1977 E. Åpne radioaktive kilder kan forekomme som gass, aerosol, væske, suspensjon eller fast stoff.

6.  Dokumentreferanser

For fullstendige titler på lover, forskrifter, bestemmelser osv. som er angitt bak punktene, se dokument 254.0-2.1 "Offentlige lover, forskrifter, bestemmelser, veiledninger og standarder som gjelder for strålevernet ved NTNU".

7.  Distribusjon

Til alle fakulteter, institutter og seksjoner som bruker og behandler mulig helsefarlige strålekilder.

Kommentarer:

Beskrivelse av oppgaver innen strålevern

for lokal tilsynshavende ved ......................................

Oppfølging av lover og forskrifter samt interne regler ved NTNU

-	Skal ta hånd om den lokale strålevernshåndboken.

-	Skal utforme og vedlikeholde infopermer for hvert enkelt lokale eller laboratorium der det

inngår bruk og behandling av mulig helsefarlige strålekilder (se dokument 254.0-2.5).

Linjeansvar

- 	Skal ha oversikt over all bruk av strålekilder og lokaler der det utføres arbeid med

mulig helsefarlige strålekilder ved ..............................

- 	Skal være faglig rådgiver for ansvarlig leder ved ...............................

Kontroll av helse og arbeidsmiljø

- 	Skal se til at all merking av laboratorier, områder og utstyr er i henhold til bestemmelsene

og ikke kan medføre misforståelser.

- 	Skal se til at spesielt måleutstyr for kontroll med strålekildene ved ......................... er i

orden og fungerer.

- 	Skal forsikre seg om at arbeid med mulig helsefarlig strålekilder planlegges slik at det

tas hensyn til faktorer som brukernes erfaring, ekstra utstyr i laboratoriet og mulighet for hurtig hjelp i tilfelle uhell.

Ved arbeid med åpne radioaktive kilder:

- 	Skal føre kontroll med strålenivået på arbeidsplassene ved å gjennomføre en

kontamineringskontroll en gang hver måned eller oftere etter egenoppsatt sjekkliste.

Opplæring og informasjon

- 	Skal se til at brukere får lokal opplæring i bruk og behandling av strålekildene ved

....................................

Beredskap

Innkjøp/anskaffelse av mulig helsefarlige strålende kilder

-	Lokal tilsynshavende skal registrere i egen protokoll innkjøpte og anskaffede mulig

helsefarlige kilder som ankommer .......................

Håndtering av mulig helsefarlige strålende kilder samt utstyr som brukes ved slikt arbeid

- 	Skal se til at brukere får lokal opplæring i bruk og behandling av strålekildene samt

utstyr ved ....................................

Håndtering av avfall med mulig helsefarlige strålende egenskaper

- 	Skal følge opp håndteringen av radioaktivt avfall.

Registrering og dokumentasjon

- 	Skal påse at alle forhold vedrørende strålevernet ved ................. dokumenteres etter

krav i gitte retningslinjer (se dokument 254.0-2.5).

Rapportering og distribusjon

-	Lokal tilsynshavende rapporterer til ansvarlig leder ved ............................

# Text boxes

Håndbok i strålevern

Beskrivelse av oppgaver innen strålevern for lokale tilsynshavende ved NTNU

B81.Årk.Ss: §5

B81.Årk.Ss;§3.6

B81.Årk.Ss;§6.3